## Slide 1: GTI – ÜBUNG 4
Binär-, HEX- und Gleitkommazahlen-Arithmetik

## Slide 2: Aufgabe 1 – Bin- und Hex Arithmetik
Führen Sie die folgenden Berechnungen im angegebenen Zahlensystem aus, ohne die Zahlen ins Dezimalsystem umzuwandeln:
Hinweis: Arbeiten Sie mit dem Zweierkomplement und benutzen Sie 10 Bits für die Binärzahlendarstellung
1110101001102 + 0101011111102 (Addition im Dualsystem)
B674FC1216 + 2DA9D4B216 (Addition im Hexadezimalsystem)
111010102 10112 (Multiplikation im Dualsystem)
110100102 – 101101012 (Subtraktion im Dualsystem)
011101102 – 100110012 (Subtraktion im Dualsystem)

## Slide 3: Aufgabe 1 – Bin- und Hex Arithmetik
Addition in fremden Systemen
Ziel: wir berechnen a + b = c im System d
Ansatz: wir addieren jeweils stellenweise
Hierbei gilt:
    Ist die Rechnung zu kompliziert, wandle a und b in das Dezimalsystem und c wieder zurück
    Hat das Ergebnis der Addition mehrere Stellen, schreibe nur die letzte Stelle nieder
    Der Rest e wandert als Übertrag zur Berechnung der nächsten Stelle
    Die Berechnung der nächsten Stelle lautet dann: a + b + e = c
    Beispiel: 12 + 12 + 12 = 112, d.h. 12 Übertrag 12 (siehe oben)

## Slide 4: Aufgabe 1 – Bin- und Hex Arithmetik
1110101001102 + 0101011111102 (Addition im Dualsystem)
Tipp: Rechenregeln erfüllen bekannte Dezimaladditionsregeln, d.h. z.B. 12+12+12+12+12 = 510 = 1012 (wobei hier 10 ein Übertrag ist)
Mechanismus der Addition nach Grundschuladdition:
Bei jeder Stelle nach dem Tipp das Ergebnis bestimmen.

## Slide 5: Aufgabe 1 – Bin- und Hex Arithmetik
B674FC1216 + 2DA9D4B216 (Addition im Hexadezimalsystem)
Tipp: wer das Ergebnis einer Hexadezimaladdition a + b = c nicht direkt sieht, wandelt vorher a und b in das Dezimalsystem, c wieder zurück
Mechanismus der Addition nach Grundschuladdition:
Bei jeder Stelle nach dem Tipp das Ergebnis bestimmen.

## Slide 6: Einschub: BCD-Addition
Pseudotetrade:
Binärdarstellung von nicht dezimalen Ziffern, also 1010 bis 1111 (10 bis 15)
Addition:
Addition funktioniert prinzipiell wie die Binäraddition, mit folgenden Abweichungen:
Stellen (je 4 bit) werden getrennt addiert und der Übertrag in die nächste Stelle gezogen
Pseudotetraden müssen korrigiert werden
Überlauf muss korrigiert werden, wenn er nicht durch einen Korrekturschritt verursacht wurde
Korrekturschritt ist die Addtion von 6 (0110)

## Slide 7: Einschub: BCD-Addition
Beispiel:
Keine Korrektur:
Verursacht durch
Korrekturschritt
Korrektur:
Da Überlauf

## Slide 8: Aufgabe 1 – Bin- und Hex Arithmetik
Subtraktion im 2er-Komplement
Ziel: wir berechnen a - b = c im Binärsystem und nutzen das 2er-Komplement
Ansatz: wir bilden die Subtraktion auf die Addition ab
a + (-b) = c; -b bilden wir mit Hilfe des 2er-Komplements
Fallunterscheidung:
ist das erste Bit von c gesetzt c positiv, Bit vorne abschneiden
ist das erste Bit nicht gesetzt c negativ, noch 2er Komplement bilden

## Slide 9: Aufgabe 1 – Bin- und Hex Arithmetik
Subtraktion 110100102 – 101101012
Ansatz: a + (-b) = c; -b bilden wir mit Hilfe des 2er-Komplements
Bilden des
2er -Komplements
Addition
a + (-b)
Wir rechnen mit 10 Bits

## Slide 10: Aufgabe 1 – Bin- und Hex Arithmetik
Subtraktion 011101102 – 100110012
Ansatz: a + (-b) = c; -b bilden wir mit Hilfe des 2er-Komplements
Bilden des
2er -Komplements
Addition
a + (-b)
Bilden des
2er -Komplements

## Slide 11: Aufgabe 1 – Bin- und Hex Arithmetik
Multiplikation in fremden Systemen
Ziel: wir berechnen a b = c im System d
Ansatz: wir bilden die Multiplikation auf die Addition ab
d.h. wir bilden die Summe aus a bSTELLE1 + a bSTELLE2 + … + a bSTELLEn
a0 a1 a2 … an
a0 a1 a2 … an *
a0 a1 a2 … an *
.
.
.
a0 a1 a2 … an *
c0 c1 … cn
+
+
.
.
.
+
bn
bn-1
.
.
.
b1

## Slide 12: Aufgabe 1 – Bin- und Hex Arithmetik
111010102 * 10112 (Multiplikation im Dualsystem
Mechanismus der Abbildung auf die Addition:

## Slide 13: Aufgabe 1 – Bin- und Hex Arithmetik
Prozessoren arbeiten mit einer endlichen Wortbreite, was den darstellbaren Zahlenbereich einschränkt. Welche Auswirkungen kann dies bei der Subtraktion und Addition haben?
Können Sie sich vorstellen, wie diese Probleme in der Praxis gelöst werden?
Hinweis: Was passiert beim Verlassen des Zahlenbereichs

## Slide 14: Aufgabe 1 – Bin- und Hex Arithmetik
Auswirkungen bei der Subtraktion und Addition mit endlicher Wortbreite
Im Folgenden sei eine Wortbreite von 8 bit angenommen.
Problem 1: Addition vorzeichenloser Zahlen ():
Lösung: Carry Flag im Prozessor (Übertrag von der 𝑛-ten in die (𝑛 + 1)-te Stelle)
Programmierer kann Flag explizit überprüfen und verarbeiten
Dadurch lassen sich auch breitere Worte per Software emulieren (z. B. 64-Bit- Worte auf einem 32-Bit-Prozessor).
10000000
10000000 +
100000000 =

## Slide 15: Aufgabe 1 – Bin- und Hex Arithmetik
Auswirkungen bei der Subtraktion und Addition mit endlicher Wortbreite
Problem 2: Addition im 2er-Komplement ():
(Überlauf)
Überlauf nur bei: Addition von Zahlen gleiches Vorzeichens
Subtraktion von Zahlen unterschiedliches Vorzeichens
Lösung: Overflow-Flag im Prozessor (zeigt Überlauf an)
Berechnung:
Im Beispiel: (Overflow gesetzt)
Dadurch lassen sich auch breitere Worte per Software emulieren.
0 1111111
0 0000011 +
0 1 1 1 1 1 1 1
1 0000010 =

## Slide 16: Zurück zu Gleitkommazahlen

## Slide 17: Aufgabe 2 – Addition & Subtraktion
Gegeben seien folgende Zahlen im IEEE Standard 754 (einfache Genauigkeit):
x1 = 0 1001 1001 0000 1001 1001 0000 0000 0002
x2 = 0 1001 1001 1111 1111 0000 0000 0000 0002
Addieren Sie die beiden Zahlen.

## Slide 18: Aufgabe 2 – Addition & Subtraktion
Addition im IEEE-Format:
1: Transformation
Rechtsschieben der kleineren Zahl auf den Exponenten der Größeren.
2: Addition der Mantissen
Falls Ergebnis < 0: setze Vorzeichenbit und bilde Zweierkomplement.
3: Normalisierung
A, Falls Ergebnis 2: Rechtsschieben des Ergebnisses um eins (ggf. runden) und Inkrementierung des Exponenten.
B, Falls Ergebnis < 1: Linksschieben des Ergebnisses um eins und Dekrementierung des Exponenten.
C, Wiederhole A bzw. B bis Ergebnis = 0 oder 1 Ergebnis < 2
4: Behandlung von Sonderfällen (Überlauf, Unterlauf, Null)

## Slide 19: Aufgabe 2 – Addition & Subtraktion
Addition von
x1 = 0 1001 1001 0000 1001 1001 0000 0000 0002
x2 = 0 1001 1001 1111 1111 0000 0000 0000 0002
1: Transformation
x1 und x2 besitzt den gleichen Exponenten, weswegen ein Verschieben entfällt.
E = 1001 1001

## Slide 20: Aufgabe 2 – Addition & Subtraktion
Addition von
x1 = 0 1001 1001 0000 1001 1001 0000 0000 0002
x2 = 0 1001 1001 1111 1111 0000 0000 0000 0002
2: Addition der Mantissen
m1: 1,0000 1001 10012
+ m2: 1,1111 1111 00002
mges: 11,0000 1000 10012

## Slide 21: Aufgabe 2 – Addition & Subtraktion
Addition von
x1 = 0 1001 1001 0000 1001 1001 0000 0000 0002
x2 = 0 1001 1001 1111 1111 0000 0000 0000 0002
3: Normalisierung
11,0000 1000 10012 1,10000 1000 10012
Exponent anpassen
E = 1001 1001 + 1 = 1001 1010

## Slide 22: Aufgabe 2 – Addition & Subtraktion
Addition von
x1 = 0 1001 1001 0000 1001 1001 0000 0000 0002
x2 = 0 1001 1001 1111 1111 0000 0000 0000 0002
4: Zusammenfassung
VB: 0 (Addition zweier positiver Zahlen)
e1: 1001 10102
mges: 1,1000 0100 0100 1000 0000 0002
Ergebnis x3: 0 1001 1010 1000 0100 0100 1000 0000 0002

## Slide 23: Aufgabe 2 – Addition & Subtraktion
Subtraktion im IEEE-Format (Abbildung auf die Addition a + (-b) = c):
1: Transformation
Rechtsschieben der kleineren Zahl auf den Exponenten der Größeren.
2: Zweierkomplement von b bilden
3: Addition der Mantissen
Falls Ergebnis < 0: setze Vorzeichenbit und bilde Zweierkomplement.
4: Normalisierung
A, Falls Ergebnis 2: Rechtsschieben des Ergebnisses um eins (ggf. runden) und Inkrementierung des Exponenten.
B, Falls Ergebnis < 1: Linksschieben des Ergebnisses um eins und Dekrementierung des Exponenten.
C, Wiederhole A bzw. B bis Ergebnis = 0 oder 1 Ergebnis < 2
5: Behandlung von Sonderfällen (Überlauf, Unterlauf, Null)

## Slide 24: Aufgabe 2 – Addition & Subtraktion
„Subtraktion“ x1 + x3 von
x1 = 0 1001 1001 0000 1001 1001 0000 0000 0002
x3 = 1 1001 0100 0011 0110 0000 0000 0000 0002
1: Transformation
Die Exponenten sind unterschiedlich, also müssen wir den kleineren Exponenten auf den größeren schieben.
Wir müssen also m3 5 Stellen nach rechts schieben ( ist positiv!)
m3 (alt) = 1,0011 0110 0000 0000 0000 0002
m3 (neu) = 0,0000 1001 1011 0000 0000 0002

## Slide 25: Aufgabe 2 – Addition & Subtraktion
„Subtraktion“ x1 + x3 von
x1 = 0 1001 1001 0000 1001 1001 0000 0000 0002
x3 = 1 1001 0100 0011 0110 0000 0000 0000 0002
2: Zweierkomplement der Mantisse von (VB = 1)
Wir erweitern die Mantissen von und um ein führendes Vorzeichenbit, um das Vorzeichen des Ergebnisses der Addition überprüfen zu können.
m3: 00, 0000 1001 10112
Einerkomplement: 11, 1111 0110 01002
Zweierkomplement: 11, 1111 0110 01012
Erinnerung
Erste 1 von rechts
suchen. Linken Rest
invertieren

## Slide 26: Aufgabe 2 – Addition & Subtraktion
„Subtraktion“ x1 + x3 von
x1 = 0 1001 1001 0000 1001 1001 0000 0000 0002
x3 = 1 1001 0100 0011 0110 0000 0000 0000 0002
3: Addition der Mantissen
: 01, 0000 1001 10012
+ : 11, 1111 0110 01012
mges: 00, 1111 1111 11102
Diesmal ist das Vorzeichenbit nicht gesetzt (deshalb auch Erweiterung um führende 0), also müssen wir vom Ergebnis nicht mehr das Zweierkomplement bilden.

## Slide 27: Aufgabe 2 – Addition & Subtraktion
„Subtraktion“ x1 + x3 von
x1 = 0 1001 1001 0000 1001 1001 0000 0000 0002
x3 = 1 1001 0100 0011 0110 0000 0000 0000 0002
4: Normalisierung
Wir müssen unsere Zahl 1 nach links schieben, um auf das Format 1,… zu kommen.
0, 1111 1111 11102
1,111 1111 11102
Exponent anpassen
E = 1001 1001 - 1 = 1001 1000

## Slide 28: Aufgabe 2 – Addition & Subtraktion
„Subtraktion“ x1 + x3 von
x1 = 0 1001 1001 0000 1001 1001 0000 0000 0002
x3 = 1 1001 0100 0011 0110 0000 0000 0000 0002
5: Zusammenfassung
VB: 0 (da Ergebnis positiv; vgl. vorheriger Schritt)
e1: 1001 10002
mges (2er): 01, 1111 1111 1100 0000 0000 0002
Ergebnis x3: 0 1001 1000 1111 1111 1100 0000 0000 0002

## Slide 29: Denkpause
Aufgabe:
Ein Bauer möchte sein Feld in vier gleich große, identisch geformte Teilstücke aufteilen, um sie seinen vier Kindern zu vermachen.
Wie muss aufgeteilt werden?
Skizze des Felds

## Slide 30: Denkpause
Lösung:
Folgende Aufteilung erfüllt alle Kriterien.

## Slide 31: Aufgabe 3 – Multiplikation
Gegeben seien folgende Gleitkommazahlen:
x1 = 0 1001 000 1001 10112
x2 = 1 1001 010 1110 10002
Für die beiden Zahlen gilt:
  Vorzeichen (V): 1 Bit breit (1: negativ)
  Exponent (E): 7 Bit breit
  Mantisse (M): 8 Bit breit (1,M wie beim IEEE Format üblich)
Anordnung: VEM
Berechnen Sie x1 x2.

## Slide 32: Aufgabe 3 – Multiplikation
IEEE-Format im generellen Fall
Bisher: wir befinden uns auf einen 32 bit System, deshalb wird ein float mit 32 bit dargestellt
Es gibt nach IEEE aber auch Darstellungsmöglichkeiten für z.B. 8 bit, 16 bit und 64 bit Gleitkommazahlen.
Je größer die Anzahl der Bit, desto größer ist die Genauigkeit und die Auflösung der Gleitkommazahl.
Hier haben wir ein Beispiel für die 16 bit Darstellung:
0 1001 000 1001 10112
Die Berechnung funktioniert analog in allen Fällen. Achtung beim BIAS!

## Slide 33: Aufgabe 3 – Multiplikation
Multiplikation im IEEE-Format
1: Multiplikation der Mantissen
Mantissen beide im Format 1,...
2: Addition der Biased Exponenten
vgl. hier Potenzrechenregeln 2a 2b = 2a+b
der Bias kommt als Hilfsgröße in beiden Faktoren vor, deshalb einmal den Bias (hier 63) abziehen.
3: Normalisierung der Mantisse
d.h. auf Form 1,MANTISSE bringen (ggf. Exponenten verschieben)
4: Vorzeichen getrennt behandeln

## Slide 34: Aufgabe 3 – Multiplikation
Multiplikation folgender Gleitkommazahlen:
x1 = 0 1001 000 1001 10112
x2 = 1 1001 010 1110 10002
1: Multiplikation der Mantissen
Wir müssen beiden Mantissen um die führende 1 des Formats erweitern, um die Korrektheit der Multiplikation zu gewährleisten.
1,1001 10112 1,1110 10002 (vgl. letzte Übung für ausführlichen Rechenweg)
= 11,00001111011110002

## Slide 35: Aufgabe 3 – Multiplikation
Multiplikation folgender Gleitkommazahlen:
x1 = 0 1001 000 1001 10112
x2 = 1 1001 010 1110 10002
2: Addition der Biased Exponenten
BIAS = 2n-1 – 1 = 26 – 1 = 6310 = 1111112
1001 0002 + 1001 0102 - BIAS (vgl. letzte Übung für ausführlichen Rechenweg)
= 10010 0102 - 1111112 (BIAS einsetzen)
= 10100112

## Slide 36: Aufgabe 3 – Multiplikation
Multiplikation folgender Gleitkommazahlen:
x1 = 0 1001 000 1001 10112
x2 = 1 1001 010 1110 10002
3: Normalisierung der Mantisse
Mantisse: 11,00001111011110002 (Zielformat 1,… + 8 NKS)
1,10000111 21
Exponent: 10100112
Wir verrechnen jetzt noch den Shift-Faktor der Mantisse mit dem Exponenten.
10100112 + 110 = 10100112 + 12 = 10101002

## Slide 37: Aufgabe 3 – Multiplikation
Multiplikation folgender Gleitkommazahlen:
x1 = 0 1001 000 1001 10112
x2 = 1 1001 010 1110 10002
4: Vorzeichen getrennt behandeln
0 = +, 1 = - - + = - Vorzeichen folglich 1 (auch XOR möglich)
5: Zusammensetzen
VB: 1 Exponent: 10101002 Mantisse: 1,1000 01112
Ergebnis: 1 1010100 1000 01112

## Slide 38: Aufgabe 3 – Multiplikation
Multiplikation folgender Gleitkommazahlen:
x1 = 0 1001 000 1001 10112
x2 = 1 1001 010 1110 10002
Grad des Fehlers
Unser Ergebnis weicht von dem wahren Ergebnis, wenn man x1 und x2 in Dezimalzahlen wandelt und diese verrechnet, ab. Dies hängt mit dem Verlust der Genauigkeit der IEEE-Darstellung zusammen. Denn nicht alle Zahlen lassen sich durch gerade Mal 16 Bit wiedergeben!
Wahres Ergebnis: 822 -3904 = -3 209 088
Unser Ergebnis: 1 1010100 1000 01112 = -221 1 135/256 = -3 203 072

## Slide 39: Aufgabe 4 - Assoziativität
Die Operationen Addition und Multiplikation auf Operanden in einer Fließkommadarstellung sind normalerweise nicht assoziativ.
Experimentieren Sie mit einem PC-Tabellenkalkulationsprogramm um dieses zu belegen. Bestimmen Sie dadurch auch die Anzahl der Bits, die zur Speicherung der Mantisse verwendet werden.
(Beispiel: LibreOffice und Excel liefern bei der Berechnung von: 1020 + 17 – 10 – 1020 + 130 als Ergebnis 130 - dies übrigens ohne irgendeine Warnung.)

## Slide 40: Aufgabe 4 - Assoziativität
Die folgenden Berechnungen sind mit Excel 2013 vorgenommen worden:

## Slide 41: Aufgabe 4 - Assoziativität
D:
Berechnung von D ist falsch, da die Zahl zwar darstellbar ist, aber auf Grund der Inkontinuität der Gleitkommazahlen nicht mehr (auf gerundet).
F:
Berechnung von F (bzw. auch I) ist falsch, da bei der Darstellung von die niederwertigste 1 von bei der Addition auf die 54te Stelle der Mantisse fallen würde (IEEE 754 – 64 bit hat 53 bit für die Mantisse) und somit abgeschnitten wird.
Somit ist klar, welche Genauigkeit (nämlich 64 bit) verwendet wurde.

## Slide 42: Vielen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit!
"En un mot, l'homme doit se créer sa propre essence; c'est en se jetant dans le monde, en y souffrant, en y luttant qu'il se définit peu à peu; et la définition demeure toujours ouverte"
A propos de l'existentialisme - Mise au point. Action, no. 17, 29 décembre 1944.