## Slide 1: GTI – ÜBUNG 12
Komparator und addierer

## Slide 2: Aufgabe 1 – Komparator
Beschreibung
Entwickeln Sie eine digitale Schaltung, die zwei Bits a und b miteinander vergleicht. Die Schaltung besitzt drei Ausgänge: ’<’ ist logisch ’1’, genau dann, wenn a<b. Entsprechend ist ’>’ genau dann ’1’, wenn a > b. Der Ausgang ’=’ soll genau dann eine ’1’ anzeigen, wenn a und b gleich sind.
Achten Sie darauf, dass stets genau einer der drei Ausgänge aktiv ist.
Hinweis: Beginnen Sie mit einer Funktionstabelle.

## Slide 3: Aufgabe 1 – Komparator
Funktionstabelle
Verlässliche Grundlage der digitalen Schaltungsbildung ist das Aufstellen einer Funktionstabelle, welche die abstrakte Beschreibung in funktional, logischer Form vereinfacht.
a | b | a < b | a = b | a > b
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 4: Aufgabe 1 – Komparator
Schaltfunktionen
a | b | a < b | a = b | a > b
0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 5: Aufgabe 1 – Komparator
Gatterumsetzung
&
&
a
b
a > b
a < b
a = b

## Slide 6: Aufgabe 1 – Komparator
Beschreibung
Entwerfen Sie nun eine digitale Schaltung, deren Eingänge die Ausgänge und zweier Komparatoren sind und die diese lexikographisch auf die Ausgabe (<, >, =) reduziert. Dabei soll nieder- und höherwertig sein.
Hinweis: wie würde man das schriftlich rechnen?

## Slide 7: Aufgabe 1 – Komparator
Blackbox:
Um wiederkehrende Bauelement nicht jedes Mal auf Grund auf neu implementieren zu müssen, fügt man eine abstrahierte Blackbox des Bauelementes in die Schaltung ein
Diese definiert sich nur noch über ihre Ein- und Ausgänge. Das Verhalten ist aus der Schaltung nicht mehr direkt ersichtlich.
Beispiele dieser Abstrahierung:
  Flipflops
  (De-) Multiplexer
  Komparator
  Schieberegister

## Slide 8: Aufgabe 1 – Komparator
Blackbox des Komparators:
Verhalten bei einer Zweibitzahl:
A = a1a0 und B = b1b0
Der Wert der einzelnen Bits sinkt von links nach rechts, wobei jedes Bit vom Betrag her größer ist als alle seine rechten Nachbarn zusammen. Ist ein Bit von A kleiner als von B, so ist A auch insgesamt kleiner als B, wenn die Bits links von diesen identisch bzw. auch kleiner sind.
a
b
b
a
>
<
=
a > b
a < b
a = b

## Slide 9: Aufgabe 1 – Komparator
Verhalten bei einer Zweibitzahl:
A = a1a0 und B = b1b0
Also (beginnend von links):
a > b: (a1 > b1) oder (a1 = b1) und (a0 > b0)
a = b: (a1 = b1) und (a0 = b0)
a < b: (a1 < b1) oder (a1 = b1) und (a0 < b0)
a
b
b
a
>
<
=
a > b
a < b
a = b
a0
b0
b
a
>
<
=
a1
b1
b
a
>
<
=
&
&
&
A > B
A < B
A = B

## Slide 10: Aufgabe 1 – Komparator
Blackbox des 2-Bit-Komparators:
Verhalten bei einer Vierbitzahl:
A = a3 ... a0 und B = b3 ... b0
Wir benutzen zwei 2-Bit-Komparatoren (a32, b32) und (a10, b10), da auch hier von links nach rechts verglichen werden muss. Somit gleicht die Auswertung der des 1-Bit-Komparators.
>
<
=
a > b
a < b
a = b
>
<
=
>
<
=

## Slide 11: Aufgabe 1 – Komparator
Beschreibung
Die Schaltung aus a) und b) wird nun als ’Black-Box’ mit den Eingängen a und b und den Ausgängen ’<’, ’>’ und ’=’ betrachtet.
Entwerfen Sie ausschließlich mit diesen Komponenten einen Komparator für vorzeichenlose 4-Bit-Binärzahlen. Welche Möglichkeiten gibt es, die Komponenten zusammenzuschalten, und welche Auswirkungen hat dies auf die benötigte Fläche und den kritischen Pfad?
Hinweis: wie würde man das schriftlich rechnen?

## Slide 12: Aufgabe 1 – Komparator
Verhalten bei einer Vierbitzahl: Lineare Lösung
A = a3 ... a0 und B = b3 ... b0
a > b: (a32 > b32) oder
(a32 = b32) (a10 > b10)
a = b: (a32 = b32) und
(a10 = b10)
a < b: (a32 < b32) oder
(a32 = b32) (a10 < b10)
>
<
=
>
<
=
>
<
=
>
<
=
>
<
=
>
<
=
>
<
=
>
<
=
>
<
=
a0
b0
b
a
>
<
=
a1
b1
b
a
>
<
=
a2
b2
b
a
>
<
=
a3
b3
b
a
>
<
=
A > B
A < B
A = B

## Slide 13: Aufgabe 1 – Komparator
Verhalten bei einer Vierbitzahl: Baumartige Lösung
A = a3 ... a0 und B = b3 ... b0
a > b: (a32 > b32) oder
(a32 = b32) (a10 > b10)
a = b: (a32 = b32) und
(a10 = b10)
a < b: (a32 < b32) oder
(a32 = b32) (a10 < b10)
>
<
=
>
<
=
>
<
=
>
<
=
>
<
=
>
<
=
>
<
=
>
<
=
>
<
=
a0
b0
b
a
>
<
=
a1
b1
b
a
>
<
=
a2
b2
b
a
>
<
=
a3
b3
b
a
>
<
=
A > B
A < B
A = B

## Slide 14: Aufgabe 1 – Komparator
Welche Möglichkeiten gibt es, die Komponenten zusammenzuschalten, und welche Auswirkungen hat dies auf die benötigte Fläche und den kritischen Pfad?
Lineares Zusammenschalten:
Allgemein n-1 Stufen
Kritischer Pfad steigt linear O(n) an
Baumartiges Zusammenschalten:
Allgemein Stufen
Kritischer Pfad steigt logarithmisch O(log n) an (VORTEIL!)
Die Fläche der beiden Lösungen ist hingegen identisch!

## Slide 15: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Beschreibung
Realisieren Sie einen Halbaddierer mit Hilfe von NAND-Gattern.
Realisieren Sie einen Volladdierer ebenfalls mit Hilfe von NAND-Gattern.
Bestimmen Sie jeweils die Anzahl der verwendeten Gatter und die Anzahl der Gatter des kritischen Pfades.

## Slide 16: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Realisieren Sie einen Halbaddierer mit Hilfe von NAND-Gattern.
Halbaddierer: a + b = s mit c
S: Summe der beiden Operanden
C: Carry, d.h. der Übertrag
a |  | b |  | S | c
0 | + | 0 | = | 0 | 0
0 | + | 1 | = | 1 | 0
1 | + | 0 | = | 1 | 0
1 | + | 1 | = | 0 | 1

## Slide 17: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Nandisierung der Funktionen
| Doppelnegation
| De Morgan

## Slide 18: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Gatterumsetzung
a
b
s
c

## Slide 19: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Gatteranzahl, Kritischer Pfad
Momentan: 7 Gatter
kritischer Pfad: 3 (Summe), 2 (Carry)
1
1
1
2
2
2
3
a
b
s
c
Kritischer Pfad:
Größtmöglicher Anzahl Gatter auf einem
Pfad bis zu dem bestimmten Ausgang.
So beträgt der kritischer Pfad der Summe 3,
da genau drei Gatter durchlaufen werden
müssen, bis man zum Ausgang gelangt.
Der kritische Pfad ist ein Maß der Zeit, welche
die Schaltung zur Auswertung der Funktion
benötigt.

## Slide 20: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Minimierung
Wir haben Summe und Carry getrennt verschaltet. Wenn wir die beiden Schaltungen verschmelzen, können wir uns zwei Gatter sparen.
1
1
1
2
2
2
3
a
b
s
c
1
2
2
2
3
a
b
s
c

## Slide 21: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Realisieren Sie einen Volladdierer ebenfalls mit Hilfe von NAND-Gattern.
Wir nutzen dazu die Implementierung des Halbaddierers.
Dessen Blackbox, die wir hier leider nicht benutzen dürfen, sieht folgendermaßen aus:
Ein Volladdierer berücksichtigt im Gegensatz dazu ein Carrybit in der Eingabe. Dessen Schaltbild sieht dann folgendermaßen aus:
HA
a
b
s
c
VA
a
b
s
cout
cin

## Slide 22: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Realisieren Sie einen Volladdierer ebenfalls mit Hilfe von NAND-Gattern.
Überlegen wir uns das gewünschte Verhalten (ohne NANDs):
a |  | b |  | cin |  | S | cout
0 | + | 0 | + | 0 | = | 0 | 0
0 | + | 1 | + | 0 | = | 1 | 0
1 | + | 0 | + | 0 | = | 1 | 0
1 | + | 1 | + | 0 | = | 0 | 1
0 | + | 0 | + | 1 | = | 1 | 0
0 | + | 1 | + | 1 | = | 0 | 1
1 | + | 0 | + | 1 | = | 0 | 1
1 | + | 1 | + | 1 | = | 1 | 1

## Slide 23: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Realisieren Sie einen Volladdierer ebenfalls mit Hilfe von NAND-Gattern.
Wir bilden das Problem des Volladdierers auf zwei Halbaddierer ab. Nun müssen wir uns überlegen, wie wir die Halbaddierer verkabeln müssen.
HA
a
b
c
HA
s1
s2
cout
c1
c2

## Slide 24: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Realisieren Sie einen Volladdierer ebenfalls mit Hilfe von NAND-Gattern.
Summenbildung: ((a+b) + cin) = Summe, d.h. s1 + cin = s2 (mit c2)
Das Carry-Bit ist 1, wenn:
i, im ersten Halbaddierer 1 ist oder
ii, im zweiten Halbaddierer 1 ist
S1 | c1 | cin |  | S2 | c2 | cout
0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1
H1
H2

## Slide 25: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Realisieren Sie einen Volladdierer ebenfalls mit Hilfe von NAND-Gattern.
((a+b) + cin) = Summe c1 + c2 = cout
HA
a
b
c
HA
s1
s2
cout
c1
c2

## Slide 26: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
NAND-Realisierung
b
s1
c1
cin
s2
c2
a
Umformung:

## Slide 27: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
NAND-Realisierung
b
s1
cin
s2
cout
a

## Slide 28: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
NAND-Realisierung
1
2
2
3
b
s1
4
5
5
5
6
cin
s2
cout
a
9 Gatter
KP:
6 (Summe)
5 (Carry)

## Slide 29: Denkpause
Zwei Züge rasen mit 50 km/h auf einem Gleis direkt aufeinander zu. Sie sind zum Zeitpunkt 0 genau 100 km auseinander. Eine Biene sitzt auf einem der beiden Züge und fliegt zum Zeitpunkt 0 auf direkten geraden Weg los, um den anderen Zug zu erreichen. Da die Biene dem „The grass is always greener on the other side“-Syndrom unterliegt, fliegt sie beim Erreichen des anderen Zugs direkt wieder los, um auf den ursprünglichen Zug zu landen. Das wiederholt sie danach ewig so weiter, fliegt also immer von einem Zug zum anderen.
Wenn die Biene 90 km/h fliegt, wie viele Kilometer legt sie dann insgesamt zurück?

## Slide 30: Denkpause
Es dauert genau 1 Stunde bis beide Züge aufeinandertreffen (50 km/h *2).
Die Biene fliegt konstant eine Stunde mit 90 km/h, also insgesamt 90 km!
BUMM

## Slide 31: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Beschreibung
Erstellen Sie aus den Volladdiererzellen aus a) einen Carry-Ripple-Addierer für 4-Bit breite Operanden (a3 ... a0 + b3 ... b0 + cin = cout s3 ...s0).
Wie viele Gatter enthält nun der kritische Pfad des gesamten Schaltnetzes?

## Slide 32: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Carry-Ripple-Addierer
Carry: Übertrag, Ripple: Rieseln
Mehrere kaskadierte Volladdierer, bei denen der Übertrag von einem Volladdierer zum nächsten weitergereicht wird
Umsetzen des Schulprinzips zum Addieren zweier Zahlen A und B:
a3 a2 a1 a0
b3 b2 b1 b0 +
c3____c2___c1________
s4 s3 s2 s1 s0
Bei S4 handelt es sich um den Carry-Out
Gerechnet wird also von rechts nach links

## Slide 33: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Erstellen Sie aus den Volladdiererzellen aus a) einen Carry-Ripple-Addierer für 4-Bit breite Operanden (a3 ... a0 + b3 ... b0 + cin = cout s3 ...s0).
VA
a0
b0
s0
c1
cin
VA
a1
b1
s1
VA
a2
b2
s2
VA
a3
b3
s3
cout
c2
c3

## Slide 34: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Wie viele Gatter enthält nun der kritische Pfad des gesamten Schaltnetzes?
Zur Erinnerung der kritische Pfad eines VA: 6 (Summe) 5 (Carry)
1: s0 ist nach 6 Schritten ausgerechnet, c1 somit nach 5
6
5
VA
a0
b0
s0
c1
cin
VA
a1
b1
s1
VA
a2
b2
s2
VA
a3
b3
s3
cout
c2
c3

## Slide 35: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Übersicht über den Volladdierer:
1
2
2
2
3
b
s1
c1
4
5
5
5
6
cin
s2
c2
a
Der rote Bereich benötigt
das Ergebnis des vorherigen
Volladdierers.
Der anfängliche Bereich kann
parallel ausgewertet werden.
Neue Gatter des KP: 3 Gatter für s2 und 2 für c2

## Slide 36: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Berücksichtigung cout
1
2
2
3
b
s1
4
5
5
5
6
cin
s2
a
cout

## Slide 37: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Wie viele Gatter enthält nun der kritische Pfad des gesamten Schaltnetzes?
Zur Erinnerung der kritische Pfad eines VA: 6 (Summe) 5 (Carry)
1: s0 ist nach 6 Schritten ausgerechnet, c1 somit nach 5
2: 5 + 3 = 8 für s1 5 + 2 = 7 für c2
3: 7 + 3 = 10 für s2 7 + 2 = 9 für c3
4: 9 + 3 = 12 für s3 9 + 2 = 11 für c4
6
5
8
7
10
9
12
11
VA
a0
b0
s0
c1
cin
VA
a1
b1
s1
VA
a2
b2
s2
VA
a3
b3
s3
cout
c2
c3

## Slide 38: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Beschreibung
Der Addierer aus b) soll nun als Block betrachtet werden und so erweitert werden, dass er durch ein zusätzliches Steuerbit Sub auch subtrahieren kann (durch Umwandlung von B in das 1er-Komplement). Dazu stehen Ihnen beliebige Gatter zur Verfügung. Beachten Sie:
Erzeugung negativer Zahlen (Komplementierer)
Behandlung des Übertrags
Erkennung eines Überlaufs (Overflow)

## Slide 39: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Aufgaben:
zusätzliches Steuerbit Sub
Subtraktion durch Umwandlung von B in das 1er-Komplement
Blockschaltbild:
4 Carry Ripple
A
B
S
c
c

## Slide 40: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Wandeln in das Einerkomplement:
Unser Steuerbit Sub entscheidet, ob B in das Einerkomplement gewandelt wird.
Erinnerung: A – B = A + (-B)
Wir legen fest:
Sub-Bit 1: Subtraktion
Sub-Bit 0: Addition
Diese Schalttabelle entspricht einem XOR!
4 Carry Ripple
A
B
S
c
Sub | B | Bneu
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Sub

## Slide 41: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Behandlung des Übertrags:
Einerkomplement: Null wird sowohl durch 0000, als auch 1111 dargestellt.
Beispiel der Subtraktion: 4 (0100) – 3 (0011)
Einerkomplement (3): 0011 1100
Addition: 0100 + 1100 = 0000 C1
Damit das Ergebnis stimmt muss das Carry wieder addiert werden 0000 + 1 = 0001. Dies geschieht einen Takt später, indem es in den CRA zurückgeleitet wird
Name: End-Around Carry, EAC
Weiteres Beispiel: 3 (0011) – 1 (0001) = 0011 + 1110 = 0001 C1 0001 +1 = 0010
4 Carry Ripple
A
B
S
c
Sub

## Slide 42: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Behandlung des Überlaufs:
Wie erkennt man einen Überlauf (Overflow) bzw. Unterlauf:
Das Vorzeichen von A und B muss identisch sein.
Zusätzlich muss das Vorzeichenbit invers dazu sein
Beispiel: 0|100 + 0|100 = 1|000 (Überlauf)
Wie benötigen also das MSB von A und B, sowie das MSB vom Ergebnis S.
MSB = Most Significant Bit (ganz links)
4 Carry Ripple
A
B
S
c
Sub
OF

## Slide 43: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Behandlung des Überlaufs:
Overflow: Vorzeichenbit identisch; MSB von S dazu invers
Bedingungen:
4 Carry Ripple
A
B
S
c
Sub
OF

## Slide 44: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Beschreibung
Führen Sie den Schritt c) für eine Recheneinheit durch, die B in Abhängigkeit von Sub in das Zweierkomplement umwandelt.
Hinweis: Nur eine kleine Änderung!

## Slide 45: Aufgabe 2 – Addierer/Subtrahierer
Unterschied des Zweierkomplements
Zweierkomplement = Einerkomplement + 1, dazu nutzen wir den Carry Eingang. Das Sub-Bit ist sowieso 1, wenn subtrahiert wird, was wir ausnutzen
Nur eine 0, damit entfällt das End-Around Carry
4 Carry Ripple
A
B
S
c
Sub
OF

## Slide 46: Aufgabe 3 – MO - Addierer
Beschreibung
In dieser Aufgabe soll ein Schaltnetz für die Addition von vier Summanden (u, v, w, x) erstellt werden, das beispielsweise für die Addition von Teilprodukten eines Multiplizierers benutzt werden könnte.

## Slide 47: Aufgabe 3 – MO - Addierer
Beschreibung
Eine mögliche Lösung besteht darin, zuerst u + v und w + x mit Hilfe je eines Carry-Ripple Addierers zu berechnen. Die Teilsummen werden dann baumartig zu dem Endergebnis zusammenaddiert.
Wie viele NAND-Gatterverzögerungszeiten umfasst dann der kritische Pfad minimal, wenn nur die in Aufgabe 2a) entworfenen Volladdierer verwendet werden dürfen?

## Slide 48: Aufgabe 3 – MO - Addierer
U + v = a x + w = b a + b = s
4 Carry Ripple
4 Carry Ripple
4 Carry Ripple
x3
x2
x1
x0
w3
w2
w1
w0
u3
u2
u1
u0
v3
v2
v1
v0
c1
c2
a3
a2
a1
a0
b3
b2
b1
b0
VA
c3
s5
s0
s1
s2
s3
s4
Diesmal achten wir auf den
entstehende weitere Ergebnis-
Bits, indem wir die Carries auch
addieren

## Slide 49: Aufgabe 3 – MO - Addierer
Kritischer Pfad
Durch Einleiten einer Null in den ersten Volladdierer (da noch kein Carry) verkürzt sich der kritische Pfad auf 5 bzw. 2. Da das NAND sofort den richtigen Wert annimmt, der sich in späteren Takten nicht mehr ändert, da eine einzige 0 ausreicht!
1
2
2
3
b
s1
1
4
2
2
5
cin
s2
a
cout
1
0

## Slide 50: Aufgabe 3 – MO - Addierer
4 Carry Ripple
Eingeleitete Null führt zur Ausgang 2 und 5.

## Slide 51: Aufgabe 3 – MO - Addierer
Kritischer Pfad
Im zweiten Schritt hilft uns die schnelle Auswertung von nichts, da das NAND auf die Auswertung von warten muss, damit sicher ist, dass der richtige Wert am NAND anliegt
1
2
2
3
b
s1
4
5
5
5
6
cin
s2
a
cout
2 Takte

## Slide 52: Aufgabe 3 – MO - Addierer
4 Carry Ripple

## Slide 53: Aufgabe 3 – MO - Addierer
4 Carry Ripple
Im nächsten Schritt muss der Volladdierer 5 Takte auf warten, bevor die Werteänderung korrekt ist. Wir brauchen ab jetzt +2/+3 Takte für c und s.

## Slide 54: Aufgabe 3 – MO - Addierer
4 Carry Ripple

## Slide 55: Aufgabe 3 – MO - Addierer
4 Carry Ripple

## Slide 56: Aufgabe 3 – MO - Addierer
4 Carry Ripple

## Slide 57: Aufgabe 3 – MO - Addierer
4 Carry Ripple

## Slide 58: Aufgabe 3 – MO - Addierer
4 Carry Ripple

## Slide 59: Aufgabe 3 – MO - Addierer
U + v = a x + w = b a + b = s

## Slide 60: Vielen Dank für die schmeichelnde Aufmerksamkeit
‘Без труда ничего не даётся.‘
oder auch
‚Любишь кататься, люби и саночки возить‘