## Slide 1: GTI – ÜBUNG 13
arithmetik und vhdl

## Slide 2: Aufgabe 1 – Arithmetik
Beschreibung
Multiplizieren Sie die beiden Binärzahlen a = 0100110 und b = 0101 durch Anwendung der Methode, die bei der Implementierung eines sequentiellen Multiplizierers zum Einsatz kommt.
Geben Sie die einzelnen Schritte und das Ergebnis explizit an
Hinweis: Hier hilft das Schulprinzip der schriftlichen Multiplikation

## Slide 3: Aufgabe 1 – Arithmetik
Multiplikation
Bitweise konjunktive Verknüpfung des Faktors A mit jeder Stelle des Faktors B
Schaubild:
Array-Multiplizierer:
Für jede Bitmultiplikation eine Baueinheit, d.h. insgesamt |A| * |B|
Sequentieller Multiplizierer:
Ist bi (i = 0, …, |B|-1) 0, so wird nichts addiert, sonst A mit Länge n geshiftet um i nach links (Realisierung mit Hilfe eines Schieberegisters)

## Slide 4: Aufgabe 1 – Arithmetik
Array-Multiplizierer:
Problem: lange Laufzeit
hoher Hardwareaufwand

## Slide 5: Aufgabe 1 – Arithmetik
Sequentieller Multiplizierer:
Verringerung des Hardwareaufwands.
Umsetzung mit Hilfe eines Schieberegisters:

## Slide 6: Aufgabe 1 – Arithmetik
Multiplikation der beiden Binärzahlen a = 0100110 und b = 0101
Sequentielles Multiplizieren:
Wir addieren das um i geshiftete Produkt von A * bi (i = 0, …, |B|-1)
0100110 * 0101 =
1: 0100110 * 0
2: + 0100110 * 1
3: + 0100110 * 0
4: + 0100110 * 1
= 0010111110

## Slide 7: Aufgabe 1 – Arithmetik
Explizite Angabe der einzelnen Schritte (a = 0100110 und b = 0101)
0100110 * 0101 =
0000000 | Reset +0000000 | Add a * b3 0000000 | Shift Left
0000000 +0100110 | Add a * b2 0100110 | Shift Left
01001100 +0000000 | Add a * b1 01001100 | Shift Left
10011000 +0100110 | Add a * b0 10111110 | Ergebnis

## Slide 8: Aufgabe 1 – Arithmetik
Beschreibung
Dividieren Sie die Binärzahl a = 011 1101 durch die Binärzahl b = 0110 anhand des NonRestoring-Divisionsverfahrens.
Geben Sie die einzelnen Schritte, sowie den Quotienten und den Partialrest explizit an.
Hinweis: Es gibt mehrere Divisionsverfahren.

## Slide 9: Aufgabe 1 – Arithmetik
Divisionsverfahren:
Allgemeines Prinzip:
Restoring Division:
Versuchsweise Subtraktion in jedem Schritt
Rückgängigmachen (Restoring), wenn ein negativer Rest auftritt

## Slide 10: Aufgabe 1 – Arithmetik
Non-performing Division:
Partialrest wird nur bei positivem Rest ersetzt
Also: Differenz wird nicht ausgeführt (not performed)

## Slide 11: Aufgabe 1 – Arithmetik
Non-restoring Division:
Mit einem negativen Rest wird weitergearbeitet
Negativer Rest wird nach der Entstehung, solange durch Additionen korrigiert, bis er wieder positiv geworden ist
Ein negativer Rest im letzten Schritt wird durch einen Korrekturschritt ausgeglichen

## Slide 12: Aufgabe 1 – Arithmetik
Gatterumsetzung:
Prinzip am Beispiel in den Vorlesungsfolien nachvollziehen (F. 73 - 78):
Ergebnis

## Slide 13: Aufgabe 1 – Arithmetik
Algorithmus a/b = c:
Erweitere a um ein Vorzeichenbit
Schiebe a eins nach links
Bilde das Komplement von b
Schiebe –b soweit nach links, dass es mit a beginnt
Widerhole für jede Stelle von b
  Rechne:
    a + (-b), wenn das carry = 1 |Normale Subtraktion
    a + b, wenn das carry = 0 |Korrekturaddition
  Speichere das carry als niedrigstes Bit (LSB) im Quotienten
  Shifte a und q um 1 nach links
Ist das letzte carry = 0, addiere Rest + b |Korrekturschritt

## Slide 14: Aufgabe 1 – Arithmetik
Algorithmus a/b = c:
Erweitere a um ein Vorzeichenbit
Schiebe a eins nach links
Bilde das Komplement von b
Schiebe –b soweit nach links, dass es mit a beginnt
Widerhole für jede Stelle von b
  Rechne:
    a + (-b), wenn das carry = 1 |Normale Subtraktion
    a + b, wenn das carry = 0 |Korrekturaddition
  Speichere das carry als niedrigstes Bit (LSB) im Quotienten (q)
  Shifte a und q um 1 nach links
Ist das letzte carry = 0, addiere Rest + b |Korrekturschritt

## Slide 15: Aufgabe 1 – Arithmetik
Division a = 011 1101 durch b = 0110 mittels des NonRestoring-Verfahrens.
Schritt Partialrest Quotient
0 0111101 ---- |a
00111101 ---- |Vorzeichenbit 001111010 ---- |Linksshift
0110 ---- |b
00110 ---- |Vorzeichenbit 11001 ---- |Komplement 11010 ---- |Komplement + 1
110100000 ---- |Shift zu a

## Slide 16: Aufgabe 1 – Arithmetik
Algorithmus a/b = c:
Erweitere a um ein Vorzeichenbit
Schiebe a eins nach links
Bilde das Komplement von b
Schiebe –b soweit nach links, dass es mit a beginnt
Widerhole für jede Stelle von b
  Rechne:
    a + (-b), wenn das carry = 1 |Normale Subtraktion
    a + b, wenn das carry = 0 |Korrekturaddition
  Speichere das carry als niedrigstes Bit (LSB) im Quotienten (q)
  Shifte a und q um 1 nach links
Ist das letzte carry = 0, addiere Rest + b |Korrekturschritt

## Slide 17: Aufgabe 1 – Arithmetik
Division a = 011 1101 durch b = 0110 mittels des NonRestoring-Verfahrens.
Schritt Partialrest Quotient
1 0|01111010 ---- |a 1|10100000 ---- |-b
10|00011010 ---1 |a+(-b)
0|00110100 --1- |Linksshift
2 0|00110100 --1- |a 1|10100000 --1- |-b
01|11010100 --10 |a+(-b)
1|10101000 -10- |Linksshift

## Slide 18: Aufgabe 1 – Arithmetik
Division a = 011 1101 durch b = 0110 mittels des NonRestoring-Verfahrens.
Unser Partialrest ist kleiner als 0, weswegen wir einen Korrekturschritt machen müssen. Wir müssen also b addieren (nicht subtrahieren!)
Schritt Partialrest Quotient
3 KORREKTUR 1|10101000 -10- |a
0|01100000 -10- |b
10|00001000 -101 |a+b
0|00010000 101- |Linksshift

## Slide 19: Aufgabe 1 – Arithmetik
Division a = 011 1101 durch b = 0110 mittels des NonRestoring-Verfahrens.
Schritt Partialrest Quotient
4 0|00010000 101- |a 1|10100000 101- |-b
01|10110000 1010 |a+(-b)
5 KORREKTUR +0|01100000 |b Korrektur 10|00010000 |Rest
Das Ergebnis lautet: a/b = 1010 mit Rest 0001

## Slide 20: Aufgabe 2 - VHDL
Beschreibung
Implementieren Sie den folgenden Mealy-Automaten, der die Armbanduhr aus Übung 11 beschreibt, in VHDL. Der Automat soll mit einem synchronen Reset-Signal in den Anfangszustand zurückgesetzt werden können.

## Slide 21: Aufgabe 2 - VHDL
Beschreibung
Mealy-Automat:
q0
q1
q2
q3
b/01 p = 1
b/10
P = 1
b/11 p = 1
b/00
P = 1
/00 p = 0
/01 p = 0
/10 p = 0
/11 p = 0

## Slide 22: Aufgabe 2 - VHDL
VHDL:
Hardwarebeschreibungssprache, d.h. Signalleitungen und Logikgatter anstatt Variablen und Schleifen
noch hardwarenäher als Assembler
Pro:
  Sehr gute Performance
  Geeignet für zeitkritische Anwendungen
  Spezielle Hardware-Anforderungen können realisiert werden
  Perfekt für die Parallelisierung gleichzeitiger Aufgaben
Contra:
  Herausfordernde (umständliche) Programmierung
  Nicht unbedingt für komplexe Algorithmen geeignet

## Slide 23: Aufgabe 2 - VHDL
VHDL-Basics:
Entity:
Beschreibt eine Blackbox einer Komponente
Ein/Ausgänge, d.h. die Schnittstelle nach außen
Beispiel: Eingang a, b; Steuersignal s; Ausgang c
Architecture:
Beschreibt das Verhalten/Funktionsweise einer Komponente
Mehrere Architekturen einer Entity möglich
Beispiel: Wenn s = 0, dann c = a. Wenn s = 1, dann c = b.
2:1 MUX
a
b
s
c

## Slide 24: Aufgabe 2 - VHDL
Entity:
entity MUX is
port(
i_a, i_b, i_s : in std_logic;
o_c : out std_logic
);
end entity MUX;
Konvention: Eingangssignale beginnen mit einem i_*, Ausgangssignale mit o_*
2:1 MUX
a
b
s
c
Name der Entity
Liste der Eingangssignale
Signaltyp
Jede Entity wird so beendet
Kennzeichnung der Richtung
Alle Zeilen enden mit ‘;‘ bis auf die letzte

## Slide 25: Aufgabe 2 - VHDL
Implementieren Sie den oben entworfenen Mealy-Automaten
Entity:
entity uhr is
port(
i_clk, i_rst : in std_logic;
i_b : in std_logic;
control : out std_logic_vector(1 downto 0);
o_p : out std_logic
);
end entity uhr;
uhr
Reset
b
Takt
p
Bitvektor (d.h. mehrere Bits)
Vgl. mit einem Array (control[0] & control[1])
Also zwei Bit breites Wort
control

## Slide 26: Aufgabe 2 - VHDL
Architecture:
architecture muxA of MUX is
-- Ich bin ein Kommentar 
[interne Signale]
[Einbindungen von anderen Entitys]
begin
[eigentlicher Code]
end architecture muxA;
2:1 MUX
a
b
s
c
Name der Entity
Hilfssignale
Jede Architektur wird so beendet
Kennzeichnung des auszuführenden Teils
Falls diese gebraucht werden
Name der Architektur

## Slide 27: Aufgabe 2 - VHDL
Implementieren Sie den oben entworfenen Mealy-Automaten
Architecture:
architecture mealy of uhr is
--interne Signale
--Einbindungen von anderen Entitys
begin
--eigentlicher Code
end architecture mealy;
uhr
Reset
b
Takt
p
control

## Slide 28: Aufgabe 2 - VHDL
Implementieren Sie den oben entworfenen Mealy-Automaten
architecture mealy of uhr is
--interne Signale
type states is (q0, q1, q2, q3);
signal state : states;
begin
end architecture mealy;
Definition eines Signaltyps
Nimmt neuen Typ an
WICHTIG:
Eine Möglichkeit in der
Klausur seine Zustände
darzustellen!

## Slide 29: Aufgabe 2 - VHDL
architecture mealy of uhr is
[…]
begin
FSM : process(i_clk)
begin
if rising_edge(i_clk) then
[sequentieller Code]
end if;
end process FSM;
end architecture mealy;
Sensitivitätsliste
Optionaler Name
Bei jeder steigenden Flanke von i_clk
process: Immer wenn sich ein Signal
der Sensitivitätsliste ändert, wird der
process durchlaufen

## Slide 30: Aufgabe 2 - VHDL
Mittels eines taktsynchronen Reset-Signals soll der Automat in den Anfangszustand versetzt werden können.
[…]
if rising_edge(i_clk) then
if i_rst = '1' then
state <= q0;
control <= „00“;
o_p <= '0';
else
[…]
end if;
end if;
[…]
Wertzuweisung bei Signalen mit <=;
eigene Typen ohne Anführungszeichen
Std_logic-Zuweisung mit ‘…‘
Bitvektorzuweisung mit “…“
Wäre das reset-Signal asynchron, stände es
außerhalb des rising_edge-Blocks und in der
Sensitivitätsliste

## Slide 31: Aufgabe 2 - VHDL
[…]
else
case state is
when q0 =>
if b = '1' then
state <= q1;
control <= „01“;
p <= ‘1';
else
p <= ‘0’;
end if;
[…]
end case;
end if;
end if;
Typ nach dem unterschieden werden soll
Werteabfrage
q0
q1
q2
q3
b/01 p = 1
b/10
P = 1
b/11 p = 1
b/00
P = 1
/00 p = 0
/01 p = 0
/10 p = 0
/11 p = 0

## Slide 32: Aufgabe 2 - VHDL
Zustandsübergang für die ersten beiden Zustände
[…]
else
case state is
when q0 => […]
when q1 =>
if b = '1' then
state <= q2;
control <= „10“;
p <= ‘1';
else
p <= ‘0’;
end if;
[…]
q0
q1
q2
q3
b/01 p = 1
b/10
P = 1
b/11 p = 1
b/00
P = 1
/00 p = 0
/01 p = 0
/10 p = 0
/11 p = 0

## Slide 33: Aufgabe 2 - VHDL
Zustandsübergang für die ersten beiden Zustände
[…]
else
case state is
[…]
when q2 =>
if b = '1' then
state <= q3;
control <= „11“;
p <= ‘1';
else
p <= ‘0’;
end if;
[…]
q0
q1
q2
q3
b/01 p = 1
b/10
P = 1
b/11 p = 1
b/00
P = 1
/00 p = 0
/01 p = 0
/10 p = 0
/11 p = 0

## Slide 34: Aufgabe 2 - VHDL
Zustandsübergang für die ersten beiden Zustände
[…]
else
case state is
[…]
when q3 =>
if b = '1' then
state <= q0;
control <= „00“;
p <= ‘1';
else
p <= ‘0’;
end if;
[…]
q0
q1
q2
q3
b/01 p = 1
b/10
P = 1
b/11 p = 1
b/00
P = 1
/00 p = 0
/01 p = 0
/10 p = 0
/11 p = 0

## Slide 35: Aufgabe 2 - VHDL
Zustandsübergang für ungültige Zustände als guter Stil
[…]
else
case state is
[…]
when others => --sollte nie eintreten
end case;
end if;
end if;

## Slide 36: Aufgabe 2 - VHDL
architecture mealy of uhr is
[…]
begin
FSM : process(i_clk)
begin
if rising_edge(i_clk) then
[sequentieller Code]
end if;
end process FSM;
end architecture mealy;

## Slide 37: Aufgabe 3 - VHDL
Beschreibung
Entwerfen Sie eine Funktion OR_REDUCE welche die Elemente eines beliebig langen Eingabe-Vektors vom Typ std_logic_vector mittels sukzessivem ODER-Vergleich auf eine 1 bit lange Ausgabe vom Typ std_logic reduziert.

## Slide 38: Aufgabe 3 - VHDL
Variablen – Signale
Syntax:
Variable:
variable beispiel : std_logic; |Deklaration
beispiel := ‘0’; |Wertzuweisung
Signal:
signal beispiel : std_logic; |Deklaration
beispiel <= ‘0’; |Wertzuweisung

## Slide 39: Aufgabe 3 - VHDL
Variablen – Signale
Semantik:
Variable:
Sequentiell, d.h. die Reihenfolge im Code ist wichtig
Überschreibbar (d.h. in Schleife nutzbar)
Signal:
Nebenläufig (Concurrent), d.h. Reihenfolge egal
Damit keine mehrmaligen Wertzuweisungen innerhalb eines Abschnitts

## Slide 40: Aufgabe 3 - VHDL
Funktionen/Procedures
Lokale Variablen sind nur innerhalb der Funktion/Prozedur gültig
Deklaration innerhalb der Architektur/Entity/Package
Funktionen:
Unterprogramm mit Rückgabewert (können auch rekursiv aufgerufen werden)
Können innerhalb von Architekturen aufgerufen werden
Prozedur:
Unterprogramm ohne Rückgabewert
Können innerhalb von Architekturen aufgerufen werden
In Parameterliste kann Richtung des Parameters definiert werden (in/ out/ inout)

## Slide 41: Aufgabe 3 - VHDL
OR_REDUCE: n-Bit-std_logic_vector -> 1-Bit-std_logic
function OR_REDUCE (arg: std_logic_vector) return std_logic is
[Variablendeklaration]
begin
[…]
end;
Funktionsname
Eingangsparameter
Rückgabewert

## Slide 42: Aufgabe 3 - VHDL
OR_REDUCE: n-Bit-std_logic_vector -> 1-Bit-std_logic
function OR_REDUCE(arg: std_logic_vector) return std_logic is
variable result : std_logic;
begin
result := ‘0’;
[…]
end;
Wertzuweisung mit :=

## Slide 43: Aufgabe 3 - VHDL
OR_REDUCE: n-Bit-std_logic_vector -> 1-Bit-std_logic
Function OR_REDUCE (arg: std_logic_vector) return std_logic is
variable result : std_logic;
begin
result := ‘0’;
for i in arg'range loop
result := result or arg(i);
end loop;
return result;
end;
Länge des Bitvektors arg
Schleifen:
Loop
for … loop
while ... loop
Achtung: kein sequentieller Code,
loops werden bei der Synthese
entrollt und weiterverarbeitet!
Logisches Oder
i-ter Wert des Vektors

## Slide 44: Aufgabe 4 - VHDL
Beschreibung
Entwerfen Sie eine ALU (Rechenwerk), die, abhängig von einem Steuersignal op zwei 8-bit breite Eingangsworte a und b miteinander verarbeitet und auf dem 8-bit breiten Ausgangswort result ausgibt
  result a + b falls op = 00
  result a - b falls op = 01
  result a mod b falls op = 10
  result a lshift b falls op = 11
Verwenden Sie std_logic_vector für die Schnittstelle und die IEEE-Bibliothek numeric_std für die Berechnungen.

## Slide 45: Aufgabe 4 - VHDL
Case/If/When
If:
Prioritär, d.h. die Reihenfolge der Auswertung ist durch die Verschachtelung festgelegt (deswegen auch in Hardware teurer, priority encoding)
Syntax: if [Condition] then … elsif … else … endif;
Case:
Alle when-Fälle werden gleichzeitig ausgewertet (als Multiplexer inferiert)
Syntax: Case [Attribut] is when [Cond1] => … when [Cond2] => … end case;
When:
Für Unterscheidung bei einer Signalzuweisung (nicht prioritär)
Syntax: sig1 <= [Wert1] when [Cond1] else [Wert2] when [Code2] else [Wert3];

## Slide 46: Aufgabe 4 - VHDL
Verwenden Sie std_logic_vector für die Schnittstelle und die IEEE-Bibliothek numeric_std für die Berechnungen.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all; --std_logic_vector
use ieee.numeric_std.all; --Arithmetik
Stellen Verknüpfungen und Typen zur Verfügung
Zu importierende Bibliothek

## Slide 47: Aufgabe 4 - VHDL
Entity:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity alu is
port(
a, b : in std_logic_vetor(7 downto 0);
op : in std_logic_vetor(1 downto 0);
result : out std_logic_vetor(7 downto 0)
);
end entity alu;
ALU
B (b0 … b7)
A (a0 … a7)
ctrl
C (c0 … c7)

## Slide 48: Aufgabe 4 - VHDL
Architecture:
architecture rechnen of alu is
signal signed_result : signed(7 downto 0);
begin
[…]
end architecture rechnen;
Spezieller Typ aus Bibliothek:
Vorzeichenbehaftet

## Slide 49: Aufgabe 4 - VHDL
Architecture: Variante 1
[…]
signed_result <= signed(a) + signed(b) when op = „00“ else
signed(a) - signed(b) when op = „01“ else
signed(a and b) when op = „10“ else
signed(a sll 1);
result <= std_logic_vector(signed_result );
end architecture;
Importierten Operanden
Casten der vorzeichenbehafteten Ergebnisses
In das vorzeichenlose Format
Fallunterscheidung mit when [Cond] else
Alternative: if (aber länger)
Casten in das vorzeichenbehaftete
Format

## Slide 50: Aufgabe 4 - VHDL
Architecture: Variante 2
[…]
with op select signed_result <=
signed(a) + signed(b) when „00“,
signed(a) – signed(b) when „01“,
signed(a and b) when „10“,
signed(a sll 1) when „11“,
“00000000” when others;
result <= std_logic_vector(signed_result);
end architecture;
Fallunterscheidung mit with signal select

## Slide 51: Das war die letzte GTI-Übung 
Ein Paar letzte Worte:
Verzeihung für die (vielen) Fehler, die ich gemacht habe
Dazu die letzten Worte aus dem Film „Some Like It Hot“ (1959)
  Well, nobody‘s perfect
Falls Fragen bezüglich der Klausur aufkommen sollten:
  E-Mail an: jspnbg@web.de
  Tolles Kontaktformular 
Euch noch ein angenehmes, sowie erfolgreiches Reststudium!
Und natürlich (ansonsten wärt ihr ja schwer enttäuscht ) gibt es noch (!) ein tolles Zitat zum Abschluss!

## Slide 52: Ein letztes Mal: vielen Dank für eure wunderbare Aufmerksamkeit!
„सर सलामत, तो पगड़ी हज़ार“
Aussprache: Sar salamat, to pagri hazar.
Übersetzung:
Wenn dein Kopf heil ist, kannst du tausend Turbane haben.

## Slide 53: Viel Erfolg in der Klausur!

## Slide 54: Viel Erfolg im weiteren Studium!

## Slide 55: Viel Erfolg im weiteren Leben!

## Slide 56: Und natürlich: viel Glück und Gesundheit!